## Slide 1: Physiological Signal Processing Lab המעבדה לעיבוד אותות פיזיולוגים
מעבדה 5- מבוא לעיבוד תמונה
הכרת ידע בסיסי במבנה תמונה.
הכרת פעולות בסיסיות לעיבוד תמונה.
מיצוי מאפייני תמונה.

## Slide 2
נושאים
מבוא לעיבוד תמונה
עיבוד תמונה במרחב
עיבוד תמונה במרחב התדר
פעולות מורפולוגיות
RGB
דגשים
רישום לקבוצות
DiskOnKey
נעלי ספורט

## Slide 3
תמונה בעלת
3X3 פיקסלים
פיקסלים
0
0.125
0.25
0.375
0.5
0.625
0.75
0.875
1
רמות
אפור
0
0.375
0.75
Notes: אז מה זאת תמונה? כשמדובר בתמונה בשחור-לבן אפשר לחלק אותה לפיקסלים, ולכל פיקסל לקבוע רמת אפור בין אפס לאחד כאשר 0 מציין שחור ואחד מציין לבן.
ניתן לתאר את התפלגות רמות האפור בתמונה בעזרת היסטוגרמה- בתמונה שלפנינו יש 9 רמות אפור שכל אחת מופיעה פעם אחת ולכן ההיסטוגרמה תיראה אחידה.
אם נוסיף עוד 3 פיקסלים לתמונה עם ערכים חוזרים ההיסטוגרמה תשתנה ונקבל היסטוגרמה חדשה.

## Slide 4
2 רמות אפור (שחור לבן)
פעולות בסיסיות
Notes: דוגמא לתמונה עם שתי רמות אפור- לבן או שחור-0 כל הפיקסלים 0 או 1

## Slide 5
4 רמות אפור
Notes: דוגמא לתמונה עם 4 רמות אפור- רואים שיש עננים בתמונה

## Slide 6
16 רמות אפור

## Slide 7
256 רמות אפור
K - מספר ביטים
Notes: במה תלוי מספר רמות האפור? אז כמו תמיד ככל שיש לנו יותר רמות זה יעלה לנו יותר מבחינת זיכרון.
כמות הביטים לכל פיקסל עבור L רמות אפור שווה ל-2 בחזקת K.
בתמונה יש M שורות ו- N טורים של פיקסלים ולכן מספר הביטים הכולל שווה ל- K כפול M כפול N.

## Slide 8
טרנספורמציות
ממוצע:
r –רמת אפור בפיקסל בתמונה המקורית
s –רמת אפור באותו פיקסל בתמונה אחרי טרנספורמציה
Notes: טרנספורמציה- טרנספורמציה היא למעשה פונקציה שמוגדרת בסביבה של פיקסל מסויים ופועלת על פי הערכים הללו.
לדוגמא קחו אופרטור ממצע: אני לוקח ריבוע של 3X3 ועובר פיקסל פיקסל ממצע את הסביבה שלו וזהו הערך בתמונת התוצאה.
המקרה הפשוט ביותר זהו אופרטור של X שמסתכל רק על פיקסל בודד ומעביר אותו לפיקסל באותו מיקום בתמונת התוצאה. במקרה כזה אפשר להציג את הטרנספורמציה בצורה גרפית למשל כך.
כל ערך אפור שניתקל (ציר X) יועבר לרמת אפור (שבציר Y) לפי העקום הנתון.
לדוגמא קחו את התמונה עם 256 דרגות אפור. אני רוצה להפוך אותה לתמונה עם 2 דרגות אפור- לבן ושחור.

## Slide 9
טרנספורמציה
r
s
r
s
Notes: עוד דוגמאות: לקחתי את תמונת המקור וביצעתי עליה את הטרנספורמציה הבאה. מה אני אקבל? את אותה התמונה.
דוגמא נוספת: יש לי את תמונת המקור ואני רוצה לקבל את ה Negative שלה. איך נראית הטרנספורמציה? מה הנוסחא שלה?

## Slide 10: היסטוגרמה של רמות אפור
Notes: דבר נוסף שניתן להסתכל עליו הוא ההיסטוגרמה של רמות האפור.
היסטוגרמה מציינת לנו כמה פיקסלים בתוך התמונה נמצאים ברמת אפור זו או אחרת.
(בדרך כלל מנרמלים את ההיסטוגרמה ע"י חילוק במספר הכולל של פיקסלים וכך מתקבלת פונקצית צפיפות ההסתברות של כל פיקסל).
טכניקה בסיסית להגברת הקונטרסט היא שינוי של מראה ההיסטוגרמה ומתיחה שלה על פני כל התחום האפשרי.

## Slide 11: מתיחת היסטוגרמה בסיסית
min
max
תמונה
מנורמלת
Notes: המתיחה הזאת לוקחת נוסחאת נירמול בסיסית ומרחיבה את ההיסטוגרמה על פני כל רמות האפור האפשריות.

## Slide 12: Histogram Equalization
עבור פונקצית צפיפות הסתברות ידועה כלשהי של רמות האפור בתמונת המקור
ועבור הטרנספורמציה:
ניתן להגדיר:
כך ש:
Notes: דרך נוספת לפרוס תמונות על פני סקאלת ערכי האפור:
את רמות האפור בתמונה ניתן לראות כמשתנה אקראי עם פונקציית צפיפות הסתברות.
קיבלנו שההסתברות של כל פיקסל בתמונת התוצאה שווה ל-1 כלומר התפלגות אחידה של כל הפיקסלים.
הטרנספורמציה הזאת פורסת את הפיקסלים על פני רוב הסקלה בין 0 ל-1.

## Slide 13: Histogram Equalization

## Slide 14
Masking
(1) Grey>0.5
(2)
(3)
(4)
Notes: עוד פעולה בסיסית שניתן לבצע נקראית Masking. הרעיון הוא לבחור חלקי תמונות מתוך התמונה וע"י ביצוע פעולות מורפולוגיות (חיסור, חיבור, פעולת "או" "וגם") לבודד אותה. לדוגמא אפשר לקחת את תמונת המטבעות וע"י קביעת סף אפור מסויים ליצור מסיכה שנותנת רק את המטבעות. מצד שני אני יכול להחסיר את מיקום המטבעות מתמונת הצלם ולאחר מכן לחבר את שני התמונות כדי לקבל מטבעות על רקע של הצלם.

## Slide 15
Masking
Notes: : וזאת דוגמא ביורפואית יפה: בחדר צינתור אנחנו רוצים לראות זרימה בכלי הדם בצורה טובה. כדי לעשות את זה בדרך כלל מזריקים חומר ניגודי שזורם בכלי הדם. מצלמים את האיזור לפני ההזרקה וזהו המסיכה שלנו. צילום שני לאחר ההזרקה ואז מחסירים את המסיכה מהצילום השני ומקבלים את כלי הדם בצורה מאד בולטת.

## Slide 16
למה נשתמש בסינון?
שיפור תמונות – הורדת רעש
שחזור תמונה – ביטול השפעת גורם חיצוני כמו תנועה
סגמנטציה – למשל מציאת קוים
איך נבחר מסנן?
לפי תכונות התמונה במרחב
לפי תכונות התמונה / המסנן בתדר
סינון

## Slide 17
Spatial Filtering
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1/9 | 2/9 | 3/9 | 2/9 | 1/9
2/9 | 4/9 | 6/9 | 4/9 | 2/9
Low Pass
*
1/9 | 1/9 | 1/9
1/9 | 1/9 | 1/9
1/9 | 1/9 | 1/9
3/9 | 6/9 | 9/9 | 6/9 | 3/9
2/9 | 4/9 | 6/9 | 4/9 | 2/9
1/9 | 2/9 | 3/9 | 2/9 | 1/9
=

## Slide 18
1 | 1 | 1
1 | 1 | 1
1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
תמונה מקורית
בתוספת רעש
לאחר סינון לינארי
סינון לינארי (קונבולוציה)
המסנן
Notes: בהתאם לסוג הרעש ניתן לבחור מסננים שונים בגדלים שונים. ניתן לראות שכאן הרעש לא נעלם כיוון שהרעש "מלח-פלפל" לא מסתנן טוב בעזרת ממוצע

## Slide 19
3x3 median filter
תמונה מקורית
בתוספת רעש
לאחר מסנן חציון

## Slide 20
-1 | -1 | -1
-1 | 8 | -1
-1 | -1 | -1
סינון לינארי (קונבולוציה)
Laplacian
גילוי קצוות בעזרת לפלסיאן
Notes: להסביר למה נגזרת זה טוב למציאת קצוות..ואז בדו ממד זה לפלסיאן

## Slide 21
זיהוי צורות ע"י קורלציה
Notes: בנקודה הלבנה ביותר הקורלציה הגבוהה ביותר

## Slide 22: התמרת פורייה דו מימדית
התמונה בתחום התדר
חיבור (ליניאריות)
סיבוב
תדר גבוה
תדר נמוך
התמרת
פורייה
תמונה
ראשית הצירים (DC)

## Slide 23: פעולות מורפולוגיות

## Slide 24: פעולות מורפולוגיות: Erosion & Dilation
הרחבה – Dilation:

## Slide 25: פעולות מורפולוגיות: Erosion & Dilation
הרחבה – Dilation:

## Slide 26
Erosion:
בחירת הצורה של המבנה משפיעה על פעולתו.
Origin
Masks

## Slide 27: דוגמה
Image A
Image B:
Image A after dilation
Image B - Image A
Notes: בעזרת שילוב של הפונקציות האלה אפשר גם לסנן רעשים, גם למצוא גבולות, וגם להפריד או לחבר עצמים

## Slide 28: Open & Close
erosion
dilation
open
החלקת עצמים והסרת איים קטנים

## Slide 29: Open & Close
dilation
erosion
close
מילוי מרווחים קטנים וחורים

## Slide 30: Open & Close

## Slide 31
RGB
 |  |  | B
 |  |  | G
 |  |  | R

## Slide 32
עבודה עם MATLAB
טעינת קובץ | im=imread(‘coins.png’)
העברה מuint8- ל-double | im=double(im)/255
הצגת התמונה | imshow(im)
הצגת התמונה עם התאמה לחלון | imshow(im,'InitialMagnification','fit')
הצגת היסטוגרמה | imhist(im)
מידע על פיקסלים בתמונה | impixelinfo
פילטר דו מימדי | filter2(h,im)
מסנן חציון | medfilt2
התמרת פורייה דו מימדית | IM=fft2(im)
התאמת ההתמרה לתצוגה | fftshift(IM)
Erosion | imerode(im)
Dilation | imdilate(im)
יצירת מבנה מורפולוגי לErosion & Dilation- | strel(‘diamond’,2) (דוגמה לצורת יהלום)

## Slide 33
עבודה עם MATLAB
מסנן חציון | medfilt2
סוגים שונים של פילטרים מוגדרים מראש | Fspecial
ביצוע סינון מרחבי | imfilter
מציאת מבנים מחוברים | bwconncomp
מאפינים של מבנים בתמונה | regionprops
דגשים לדוחות
כתיבה של פונקציות- הבדיקה תעשה ע"י הרצה של הפונקציות על תמונות/סרטים.